粉尘浓度检测仪主要有电容法、β射线法、光散射法、光吸收法、摩擦电法、超声波法、微波法等粉尘浓度在线测量方法。 电容法的测量原理简单，但电容测量值与浓度之间并非一一对应的线性关系，电容的测量值易受相分布及流型变化的影响，导致较大的测量误差；B射线法虽然测量准确，但需要对粉尘进行采样后对比测量，很难实现粉尘浓度的在线监测；超声波法、微波法测量粉尘浓度还处于试验研究阶段，市场上成型产品较少。市场上主要采用光散射法、光吸收法、摩擦电法进行粉尘浓度在线监测，形成的产品较多，并成功地应用于粉尘浓度测量和煤矿井下粉尘浓度测量上。

（1）光散射工作原理：

当光照射在空气中悬浮的粒子上时，产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下，散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度，经过转换求得粉尘质量浓度的方法。

（2）β射线工作原理：

β射线穿过待测定物质后，其强度衰减程度仅与被穿透物质的质量有关，而与其物理、化学性能无关。当仪器按规定流量抽取空气样品，气体通过带状滤纸过滤，使粉尘集中到该滤纸上，捕集前和捕集后的滤纸经β射线照射并测定透过滤纸的β射线强度，便能间接测出附在滤纸上的粉尘质量。

（3）静电交流感应工作原理：

利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号。交流静电技术以监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量，并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。

（4）电荷感应

粉尘含量检测仪可以简单的，无需校准并且满足"即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作，可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处. 当粉尘颗粒经过的探头附近时，一个微弱的电荷信号被探头感应出来,通过特殊的同轴电缆传送到控制单元.该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值，就地显示微粒含量值或报警并且提供4-20mA输出值。 　在实际的应用过程中,为了避免导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号造成的影响, 我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫，耐磨耐腐蚀。